## Slide 1
Date 2018. 10. 10
Convergence Research Center for Future Automotive Technology
ROS Novatel GPS
Driver Manual

## Slide 2
목 차
사용프로그램 설명
ROS Kinetic 설치
Novatel GPS USB Driver 설치
ROS Novatel GPS Driver 패키지 설치
환경설정
결과
Convergence Research Center for Future Automotive Technology

## Slide 3
사용프로그램 설명
Convergence Research Center for Future Automotive Technology

## Slide 4
사용프로그램 설명
ROS Kinetic Kame
- 로봇 소프트웨어 전용 프레임워크
- 로봇들간 상호 메시지 교환에 특화
- 동기적/비동기적 publish/subscribe system을 지원하여 메시지 Recording 및 Playback 가능
- C++, Python 지원
- 다양한 라이브러리 제공
Convergence Research Center for Future Automotive Technology

## Slide 5
ROS Kinetic 설치
Convergence Research Center for Future Automotive Technology

## Slide 6
ROS Kinetic 설치
※ Ubuntu 터미널 상에서 아래의 명령어들을 차례대로 입력
○ 저장소 정보 담고있는 sources.list Setup
sudo sh -c 'echo "deb http://packages.ros.org/ros/ubuntu $(lsb_release -sc) main" > /etc/apt/sources.list.d/ros-latest.list'
○ GPG Key Setup
sudo apt-key adv --keyserver hkp://ha.pool.sks-keyservers.net:80 --recv-key 421C365BD9FF1F717815A3895523BAEEB01FA116
○ ROS Kinetic 패키지 설치
sudo apt-get update && apt-get install ros-kinetic-desktop-full
Convergence Research Center for Future Automotive Technology

## Slide 7
ROS Kinetic 설치
※ Ubuntu 터미널 상에서 아래의 명령어들을 차례대로 입력
○ rosdep 초기화
sudo rosdep init
rosdep update
○ bash 환경설정
echo "source /opt/ros/kinetic/setup.bash" >> ~/.bashrc
source ~/.bashrc
○ ROS 패키지 빌드에 필요한 필수 패키지 설치
sudo apt-get install python-rosinstall python-rosinstall-generator python-wstool build-essential
Convergence Research Center for Future Automotive Technology

## Slide 8
Novatel GPS
USB Driver 설치
Convergence Research Center for Future Automotive Technology

## Slide 9
Novatel GPS USB Driver 설치
※ Ubuntu 터미널 상에서 아래의 명령어들을 차례대로 입력
○ Novatel GPS USB Driver 다운로드
wget https://www.novatel.com/assets/Documents/Downloads/ngpsusbpackage.tar.gz
○ 파일 압축풀기
tar xvfz ngpsusbpackage.tar.gz
○ 폴더 진입
cd ngpsusbpackage
○ 데비안 패키지 설치
sudo dpkg -i ngpsusb.deb
○ 리눅스 모듈 추가
sudo modprobe ngpsusb
Convergence Research Center for Future Automotive Technology

## Slide 10
Novatel GPS USB Driver 설치
○ USB 드라이버 설치 확인
- 아래 명령어를 실행 후 출력 결과가
다음과 같은지 확인
dmesg
Convergence Research Center for Future Automotive Technology

## Slide 11
ROS Novatel
GPS Driver 패키지 설치
Convergence Research Center for Future Automotive Technology

## Slide 12
ROS Novatel GPS Driver 설치
※ Ubuntu 터미널 상에서 아래의 명령어들을 차례대로 입력
○ ROS Novatel GPS Driver 설치
sudo apt-get install ros-kinetic-novatel-gps-driver
○ ROS Novatel GPS Driver Wiki
- http://wiki.ros.org/novatel_gps_driver
○ ROS Novatel GPS Driver Github
- https://github.com/swri-robotics/novatel_gps_driver
Convergence Research Center for Future Automotive Technology

## Slide 13
환경설정
Convergence Research Center for Future Automotive Technology

## Slide 14
환경설정
○ USB launch 파일 수정 및 Ethernet launch 파일 생성
- bash 터미널에서 roscd novatel_gps_driver/launch를 입력한 후 vi나 nano 등과 같은 편집기를 이용하여 기존 tester_for_usb.launch 파일을 다음과 같이 수정
Convergence Research Center for Future Automotive Technology

## Slide 15
환경설정
○ USB launch 파일 수정 및 Ethernet launch 파일 생성
- tester_for_usb.launch 파일을 복사하여 tester_for_tcp.launch 파일 생성 후 다음과 같이 수정
Convergence Research Center for Future Automotive Technology

## Slide 16
환경설정
○ 케이블 연결
- Novatel GPS Receiver에 전원과 안테나를 전용케이블로 각각 연결
- USB 포트는 Windows 컴퓨터, LAN 케이블은 Ubuntu 컴퓨터에 연결
Convergence Research Center for Future Automotive Technology

## Slide 17
환경설정
○ Ethernet 설정
- Novatel GPS Receiver와 Wi-Fi 연결
(Receiver 하단에 SSID 및 Password 기재되어 있음) 후
https://www.novatel.com 혹은 192.168.19.1 으로 접속하면
GPS 수신 상태 정보 및 Command 입력 가능한 Console 확인 가능
Convergence Research Center for Future Automotive Technology

## Slide 18
환경설정
○ Ethernet 설정
- Novatel Console에서 다음 명령어들을 실행하여 Receiver Ethernet 설정
ETHCONFIG ETHA AUTO AUTO AUTO AUTO
ICOMCONFIG ICOM1 TCP :2000
IPCONFIG ETHA STATIC 192.167.74.10 255.255.255.0 192.168.74.1
SAVEETHERNETDATA
Convergence Research Center for Future Automotive Technology

## Slide 19
환경설정
○ Ethernet 설정
- Ubuntu 네트워크 설정에서 Receiver Ethernet 설정
IP Address = 192.167.74.11
Subnet mask = 255.255.255.0
Gateway = 192.168.74.1
Convergence Research Center for Future Automotive Technology

## Slide 20
환경설정
○ Windows 환경에서 NTRIP Client 설치 및 환경설정 후 실행
- RTK_DGPS 메뉴얼 참고
Convergence Research Center for Future Automotive Technology

## Slide 21
환경설정
○ RTK 보정 전후
-보정 전
Convergence Research Center for Future Automotive Technology

## Slide 22
환경설정
○ RTK 보정 전후
-보정 후
Convergence Research Center for Future Automotive Technology

## Slide 23
환경설정
○ Ethernet 설정
- Novatel Console에서 다음 명령어들을 실행하여 Ethernet Port에 GPS 정보 송신
LOG ICOM1 GPGGA ONTIME 0.1
LOG ICOM1 GPRMC ONTIME 0.1
LOG ICOM1 BESTPOS ONTIME 0.1
LOG ICOM1 TIME ONTIME 1
Convergence Research Center for Future Automotive Technology

## Slide 24
결과
Convergence Research Center for Future Automotive Technology

## Slide 25
결과
○ ROS Novatel GPS Driver 패키지 실행
- bash 상에서 다음 명령어를 실행하여 패키지 실행
USB 연결시: roslaunch novatel_gps_driver tester_for_usb.launch
LAN 연결시: roslaunch novatel_gps_driver tester_for_tcp.launch
Convergence Research Center for Future Automotive Technology

## Slide 26
결과
○ ROS Novatel GPS Driver 패키지 실행
Convergence Research Center for Future Automotive Technology

## Slide 27
결과
○ 패키지 운용법
- Topic list 확인
rostopic list
Convergence Research Center for Future Automotive Technology

## Slide 28
결과
○ 패키지 운용법
- bash 상에서 GPS 수신 정보 메시지 출력
rostopic echo /gps
Convergence Research Center for Future Automotive Technology

## Slide 29
결과
○ 패키지 운용법
- 모든 topic 기록
rosbag record -a
Convergence Research Center for Future Automotive Technology

## Slide 30
결과
○ 패키지 운용법
- bag파일 재생
rosbag play <file_name>.bag
Convergence Research Center for Future Automotive Technology

## Slide 31
참고
○ Linux Novatel GPS Receiver Driver
- https://www.novatel.com/assets/Documents/Downloads/ngpsusbpackage.tar.gz
○ ROS Novatel GPS Driver Github
- https://github.com/swri-robotics/novatel_gps_driver
○ PwrPak7 User Manual
- https://docs.novatel.com/oem7/Content/PDFs/PwrPak7_Install_Ops_Manual.pdf
○ Novatel Command Reference Manual
- https://docs.novatel.com/OEM7/Content/PDFs/OEM7_Commands_Logs_Manual.pdf
Convergence Research Center for Future Automotive Technology