## Slide 1
Date 2018. 11. 9
Convergence Research Center for Future Automotive Technology
ROS Novatel GPS
Driver 패키지 구성 및 수정 방법

## Slide 2
목 차
패키지 구성
Novatel 메시지 구조
Log 추가 방법
외부 라이브러리 추가
환경설정
결과
Convergence Research Center for Future Automotive Technology

## Slide 3
패키지 구성
Convergence Research Center for Future Automotive Technology

## Slide 4
패키지 구성
○ ROS Novatel GPS Driver catkin Workspace
- 전체 구성도
novatel/
build/ devel/ install/ logs/
src/
novatel_gps_driver/
novatel_gps_driver/
include/
parsers/
launch/
src/
nodelet/
parsers/
test/
novatel_gps_msgs/
msg/
srv/
Convergence Research Center for Future Automotive Technology

## Slide 5
패키지 구성
○ ROS Novatel GPS Driver catkin Workspace
- 전체 구성도
build/: catkin_make 명령 실행 후 빌드된 파일 저장, 빌드 플랫폼이 달라지면 해당 폴더 안의 모든 내용들 삭제 후 빌드
devel/: ROS 환경설정 파일 저장, 패키지를 인식하지 못하는 경우 source ~/{work_space}(여기서는 novatel)/devel/setup.bash 명령 실행하여 환경설정
install/: catkin_make install 명령 실행 후 생성되는 파일 저장, .msg, .srv 등 ROS 전용 파일로 작성된 내용들이 플랫폼에 맞게 컴파일되어 저장됨(헤더파일 등)
logs/: 각종 ROS log 파일 저장
Convergence Research Center for Future Automotive Technology

## Slide 6
패키지 구성
○ ROS Novatel GPS Driver catkin Workspace
- 전체 구성도
../novatel_gps_driver/include/: Novatel 메시지 처리 관련 헤더 파일, 메시지 바이너리 헤더 형식, 메시지 parser 및 extractor, parsing 관련 유틸 정의 등
../novatel_gps_driver/include/parsers: Novatel 메시지별 클래스 선언 헤더 파일
../novatel_gps_driver/launch/: ROS Node 실행 설정 xml 형식 파일
../novatel_gps_driver/src/: Receiver 인터페이스 소스 파일
../novatel_gps_driver/src/nodelet: ROS Nodelet 라이브러리로 제작된 Novatel 소스 파일, 모든 파일 include되어 작성됨
../novatel_gps_driver/src/parsers: Novatel 메시지별 클래스 정의 소스 파일
../novatel_gps_driver/src/test: ROS build시 생성되는 테스트 파일, 메시지 파싱 여부 확인 가능
Convergence Research Center for Future Automotive Technology

## Slide 7
Novatel 메시지 구조
Convergence Research Center for Future Automotive Technology

## Slide 8
Novatel 메시지 구조
○ Novatel 메시지 형식
- ASCII: Log 메시지 뒤에 'a'가 따라 붙음
ex) input: log bestposa ontime 1
output: #BESTPOSA,COM1,0,90.5,FINESTEERING,1949,403742.000,02000000,b1f6,32768;SOL_COMPUTED,SINGLE,51.11636937989,-114.03825348307,1064.533,-16.9000,WGS84,1.3610,1.0236,2.4745,"",0.000,0.000,19,19,19,19,00,06,00,33*6e08fa22
- Binary: Log 메시지 뒤에 'b'가 따라 붙음
ex) input: log bestposb ontime 1
Convergence Research Center for Future Automotive Technology

## Slide 9
Novatel 메시지 구조
○ Novatel 메시지 형식
- 각 메시지별 ID, input, output, 메시지 구조 설명 존재
Convergence Research Center for Future Automotive Technology

## Slide 10
Log 추가 방법
Convergence Research Center for Future Automotive Technology

## Slide 11
Log 추가 방법
○ 추가하고자 하는 Log 메시지 형식 확인
- Novatel 웹사이트 혹은 PDF 메뉴얼 참고
웹사이트: https://docs.novatel.com/OEM7/Content/Logs/Log_Reference.htm
PDF Manual: https://docs.novatel.com/OEM7/Content/PDFs/OEM7_Commands_Logs_Manual.pdf
Convergence Research Center for Future Automotive Technology

## Slide 12
Log 추가 방법
○ 다음 링크를 참조하여 자세한 ROS Novatel GPS Driver API 확인 가능
- ROS Novatel GPS Driver Doxygen API Documentation
http://docs.ros.org/kinetic/api/novatel_gps_driver/html/
Convergence Research Center for Future Automotive Technology

## Slide 13
Log 추가 방법
○ ROS .msg 파일 추가
- 메뉴얼 참고하여 .msg 파일 생성 후 ../novatel_gps_msgs/msg 폴더에 저장
Convergence Research Center for Future Automotive Technology

## Slide 14
Log 추가 방법
○ ROS .msg 파일 추가
- Data type
Enum → string
Float → float32
Double → float64
Char[4] → string
Uchar → uint8
...
그 외:
기본 ROS Message
or
사용자 정의
ROS Message
Convergence Research Center for Future Automotive Technology

## Slide 15
Log 추가 방법
○ ROS .msg 파일 추가
- NovatelSolutionSource.msg
# Bit Mask Description
# 0-1 0x03 <Reserved>
# 2-3 0x0C Source antenna
# 0 = Primary antenna
# 1 = Secondary antenna
# 4-7 0xF0 <Reserved>
uint32 original_mask
string source_antenna
Convergence Research Center for Future Automotive Technology

## Slide 16
Log 추가 방법
○ ROS .msg 파일 추가
- DualantennaHeading.msg
Header header
NovatelMessageHeader novatel_msg_header
string solution_status
string position_type
float32 length
float32 heading
float32 pitch
float32 heading_standard_deviation_in_degrees
float32 pitch_standard_deviation_in_degrees
string station_id
uint8 num_satellites_tracked
uint8 num_satellites_used_in_solution
uint8 num_satellites_above_the_elevation_mask_angle
uint8 num_satellites_above_the_mask_angle_with_l2
NovatelSolutionSource sol_source
NovatelExtendedSolutionStatus extended_solution_status
NovatelSignalMask signal_mask
Convergence Research Center for Future Automotive Technology

## Slide 17
Log 추가 방법
○ 메시지 C++ 클래스 선언 및 정의
- 헤더 파일
..include/novatel_gps_driver/parsers/parsing_utils.h 파일에 아래의 코드 추가
line 39:
#include <novatel_gps_msgs/NovatelSolutionSource.h>
line 124:
void GetSolutionSourceMessage(
uint32_t status,
novatel_gps_msgs::NovatelSolutionSource& msg);
Convergence Research Center for Future Automotive Technology

## Slide 18
Log 추가 방법
○ 메시지 C++ 클래스 선언 및 정의
- 헤더 파일
../parsers/parsing_utils.h
Convergence Research Center for Future Automotive Technology

## Slide 19
Log 추가 방법
○ 메시지 C++ 클래스 선언 및 정의
- 헤더 파일
dualantennaheading.h 파일 다음과 같이 작성 후
..include/novatel_gps_driver/parsers/ 폴더에 저장
#ifndef NOVATEL_GPS_DRIVER_DUALANTENNAHEADING_H
#define NOVATEL_GPS_DRIVER_DUALANTENNAHEADING_H
#include <novatel_gps_msgs/DualantennaHeading.h>
#include <novatel_gps_driver/parsers/parsing_utils.h>
#include <novatel_gps_driver/parsers/message_parser.h>
Convergence Research Center for Future Automotive Technology
namespace novatel_gps_driver
{
class DualantennaHeadingParser : public MessageParser<novatel_gps_msgs::DualantennaHeadingPtr>
{
public:
uint32_t GetMessageId() const override;
const std::string GetMessageName() const override;
novatel_gps_msgs::DualantennaHeadingPtr ParseBinary(const BinaryMessage& bin_msg) throw(ParseException) override;
novatel_gps_msgs::DualantennaHeadingPtr ParseAscii(const NovatelSentence& sentence) throw(ParseException) override;
static constexpr uint16_t MESSAGE_ID = 2042;
static constexpr size_t BINARY_LENGTH = 44;
static constexpr size_t ASCII_LENGTH = 17;
static const std::string MESSAGE_NAME;
};
}
#endif //NOVATEL_GPS_DRIVER_DUALANTENNALHEADING_H

## Slide 20
Log 추가 방법
○ 메시지 C++ 클래스 선언 및 정의
- 헤더 파일
../parsers/dualantennaheading.h
Convergence Research Center for Future Automotive Technology

## Slide 21
Log 추가 방법
○ 메시지 C++ 클래스 선언 및 정의
- 헤더 파일
../parsers/dualantennaheading.h
MESSAGE_ID = 2042
: reference에서 Message ID 확인
BINARY_LENGTH = 44
: Binary length, reference에서 Binary Offset 마지막 offset 크기 기입
ASCII_LENGTH = 17
: Reversed 필드 포함,
미사용 필드 및 CRC,
Carriage return 필드 제외
크기 기입
Convergence Research Center for Future Automotive Technology

## Slide 22
Log 추가 방법
○ 메시지 C++ 클래스 선언 및 정의
- 헤더 파일
..include/novatel_gps_driver/novatel_message_extractor.h
추가
line 51:
#include <novatel_gps_msgs/NovatelSolutionSource.h>
Convergence Research Center for Future Automotive Technology

## Slide 23
Log 추가 방법
○ 메시지 C++ 클래스 선언 및 정의
- 소스 파일
dualantennaheading.cpp 파일 다음과 같이 작성 후
..src/parsers/ 폴더에 저장
Convergence Research Center for Future Automotive Technology
#include <ros/ros.h>
#include <novatel_gps_driver/parsers/dualantennaheading.h>
#include <novatel_gps_driver/parsers/header.h>
#include <boost/make_shared.hpp>
namespace novatel_gps_driver
{
const std::string DualantennaHeadingParser::MESSAGE_NAME = "DUALANTENNAHEADING";
uint32_t DualantennaHeadingParser::GetMessageId() const
{
return MESSAGE_ID;
}
const std::string DualantennaHeadingParser::GetMessageName() const
{
return MESSAGE_NAME;
}

## Slide 24
○ 메시지 C++ 클래스 선언 및 정의
- 소스 파일
../src/parsers/dualantennaheading.cpp
novatel_gps_msgs::DualantennaHeadingPtr DualantennaHeadingParser::ParseBinary(const BinaryMessage& bin_msg) throw(ParseException)
{
if (bin_msg.data_.size() != BINARY_LENGTH)
{
std::stringstream error;
error << "Unexpected DUALANTENNAHEADING message length: " << bin_msg.data_.size();
throw ParseException(error.str());
}
novatel_gps_msgs::DualantennaHeadingPtr ros_msg =
boost::make_shared<novatel_gps_msgs::DualantennaHeading>();
Log 추가 방법
Convergence Research Center for Future Automotive Technology
HeaderParser header_parser;
ros_msg->novatel_msg_header = header_parser.ParseBinary(bin_msg);
ros_msg->novatel_msg_header.message_name = MESSAGE_NAME;
uint16_t solution_status = ParseUInt16(&bin_msg.data_[0]);
if (solution_status > MAX_SOLUTION_STATUS)
{
std::stringstream error;
error << "Unknown solution status: " << solution_status;
throw ParseException(error.str());
}
ros_msg->solution_status = SOLUTION_STATUSES[solution_status];
uint16_t pos_type = ParseUInt16(&bin_msg.data_[4]);
if (pos_type > MAX_POSITION_TYPE)
{
std::stringstream error;
error << "Unknown position type: " << pos_type;
throw ParseException(error.str());
}

## Slide 25
○ 메시지 C++ 클래스 선언 및 정의
- 소스 파일
../src/parsers/dualantennaheading.cpp
ros_msg->position_type = POSITION_TYPES[pos_type];
ros_msg->length = ParseFloat(&bin_msg.data_[8]);
ros_msg->heading = ParseFloat(&bin_msg.data_[12]);
ros_msg->pitch = ParseFloat(&bin_msg.data_[16]);
ros_msg->heading_standard_deviation_in_degrees = ParseFloat(&bin_msg.data_[24]);
ros_msg->pitch_standard_deviation_in_degrees = ParseFloat(&bin_msg.data_[28]);
ros_msg->station_id.resize(4);
std::copy(&bin_msg.data_[32], &bin_msg.data_[36], &ros_msg->station_id[0]);
Log 추가 방법
Convergence Research Center for Future Automotive Technology
ros_msg->num_satellites_tracked = bin_msg.data_[36];
ros_msg->num_satellites_used_in_solution = bin_msg.data_[37];
ros_msg->num_satellites_above_the_elevation_mask_angle = bin_msg.data_[38];
ros_msg->num_satellites_above_the_mask_angle_with_l2 = bin_msg.data_[39];
GetSolutionSourceMessage(bin_msg.data_[40], ros_msg->sol_source);
GetExtendedSolutionStatusMessage(bin_msg.data_[41],
ros_msg->extended_solution_status);
GetSignalsUsed(bin_msg.data_[43], ros_msg->signal_mask);
return ros_msg;
}

## Slide 26
○ 메시지 C++ 클래스 선언 및 정의
- 소스 파일
../src/parsers/dualantennaheading.cpp
novatel_gps_msgs::DualantennaHeadingPtr DualantennaHeadingParser::ParseAscii(const NovatelSentence& sentence) throw(ParseException)
{
novatel_gps_msgs::DualantennaHeadingPtr msg =
boost::make_shared<novatel_gps_msgs::DualantennaHeading>();
HeaderParser h_parser;
msg->novatel_msg_header = h_parser.ParseAscii(sentence);
if (sentence.body.size() != ASCII_LENGTH)
{
std::stringstream error;
error << "Unexpected number of DUALANTENNAHEADING message fields: " << sentence.body.size();
throw ParseException(error.str());
}
Log 추가 방법
Convergence Research Center for Future Automotive Technology
bool valid = true;
msg->solution_status = sentence.body[0];
msg->position_type = sentence.body[1];
valid = valid && ParseFloat(sentence.body[2], msg->length);
valid = valid && ParseFloat(sentence.body[3], msg->heading);
valid = valid && ParseFloat(sentence.body[4], msg->pitch);
valid = valid && ParseFloat(sentence.body[6], msg->heading_standard_deviation_in_degrees);
valid = valid && ParseFloat(sentence.body[7], msg->pitch_standard_deviation_in_degrees);
msg->station_id = sentence.body[8];
valid = valid && ParseUInt8(sentence.body[9], msg->num_satellites_tracked);
valid = valid && ParseUInt8(sentence.body[10], msg->num_satellites_used_in_solution);
valid = valid && ParseUInt8(sentence.body[11], msg->num_satellites_above_the_elevation_mask_angle);
valid = valid && ParseUInt8(sentence.body[12], msg->num_satellites_above_the_mask_angle_with_l2);

## Slide 27
○ 메시지 C++ 클래스 선언 및 정의
- 소스 파일
../src/parsers/dualantennaheading.cpp
uint32_t sol_source = 0;
valid = valid && ParseUInt32(sentence.body[13], sol_source, 16);
GetSolutionSourceMessage(sol_source, msg->sol_source);
uint32_t extended_solution_status = 0;
valid = valid && ParseUInt32(sentence.body[14], extended_solution_status, 16);
GetExtendedSolutionStatusMessage(
extended_solution_status, msg->extended_solution_status);
Log 추가 방법
Convergence Research Center for Future Automotive Technology
uint32_t signal_mask = 0;
valid = valid && ParseUInt32(sentence.body[16], signal_mask, 16);
GetSignalsUsed(signal_mask, msg->signal_mask);
if (!valid)
{
throw ParseException("Invalid field in DUALANTENNAHEADING message");
}
return msg;
}
}

## Slide 28
Log 추가 방법
○ 메시지 C++ 클래스 선언 및 정의
- 소스 파일
../src/parsers/dualantennaheading.cpp
Convergence Research Center for Future Automotive Technology

## Slide 29
Log 추가 방법
○ 메시지 C++ 클래스 선언 및 정의
- 소스 파일
ParseBinary method
in ../src/parsers/dualantennaheading.cpp
reference의 Binary Offset 참조 및
data type에 따른 적절한 parsing 메서드를
invoke 하여 메시지 파싱
Char[4] 형의 경우 resize 메서드를 통해서
공간 확보 후 std::copy 메서드 이용하여 복사
사용자 정의 ROS 메시지 파싱의 경우
적절한 Getter 메서드 선언 및 정의하여 파싱 후에
바이너리 메시지
(해당 소스에선 ros_msg(BinaryMessage 클래스))
에 대입
Convergence Research Center for Future Automotive Technology

## Slide 30
Log 추가 방법
Convergence Research Center for Future Automotive Technology

## Slide 31
Log 추가 방법
○ 메시지 C++ 클래스 선언 및 정의
- 소스 파일
ParseAscii method
in ../src/parsers/dualantennaheading.cpp
reference의 Field number 참조 및
data type에 따른 적절한 parsing 메서드를
invoke 하여 메시지 파싱된 값과 valid 데이터와
AND 연산 수행
사용자 정의 ROS 메시지 파싱의 경우
적절한 Getter 메서드 선언 및 정의하여 파싱
Convergence Research Center for Future Automotive Technology

## Slide 32
Log 추가 방법
Convergence Research Center for Future Automotive Technology

## Slide 33
Log 추가 방법
○ 메시지 C++ 클래스 선언 및 정의
- 소스 파일
../src/parsers/parsing_utils.cpp 파일에 아래의 코드 추가
line 36:
#include <novatel_gps_msgs/NovatelSolutionSource.h>
Convergence Research Center for Future Automotive Technology

## Slide 34
Log 추가 방법
○ 메시지 C++ 클래스 선언 및 정의
- 소스 파일
../src/parsers/parsing_utils.cpp 파일에 아래의 코드 추가
line 105:
void GetSolutionSourceMessage(
uint32_t status,
novatel_gps_msgs::NovatelSolutionSource& msg)
{
msg.original_mask = status;
uint32_t source_antenna_mask = (0x0C & status) >> 2;
switch(source_antenna_mask)
{
case 0:
msg.source_antenna = "Primary antenna";
break;
case 1:
msg.source_antenna = "Secondary antenna";
break;
default:
msg.source_antenna = "Unknown";
break;
}
}
Convergence Research Center for Future Automotive Technology

## Slide 35
Log 추가 방법
○ 메시지 C++ 클래스 선언 및 정의
- 소스 파일
../src/parsers/parsing_utils.cpp
Convergence Research Center for Future Automotive Technology

## Slide 36
Log 추가 방법
○ 메시지 C++ 클래스 선언 및 정의
- 소스 파일
../src/parsers/parsing_utils.cpp
Convergence Research Center for Future Automotive Technology

## Slide 37
Log 추가 방법
○ novatel_gps_driver::NovatelGps 클래스 수정
- 정의한 parser instance와 파싱된 메시지 저장할 버퍼를 수집할 메서드 정의
../include/novatel_gps_driver/novatel_gps.h 파일에 아래의 코드 추가
line 58:
#include <novatel_gps_msgs/DualantennaHeading.h>
line 74:
#include <novatel_gps_driver/parsers/dualantennaheading.h>
Convergence Research Center for Future Automotive Technology

## Slide 38
Log 추가 방법
○ novatel_gps_driver::NovatelGps 클래스 수정
- 정의한 parser instance와 파싱된 메시지 저장할 버퍼를 수집할 메서드 정의
../include/novatel_gps_driver/novatel_gps.h 파일에 아래의 코드 추가
line 228:
void GetDualantennaHeadingMessages(std::vector<novatel_gps_msgs::DualantennaHeadingPtr>& heading);
line 430:
DualantennaHeadingParser dualantennaheading_parser_;
line 450:
boost::circular_buffer<novatel_gps_msgs::DualantennaHeadingPtr> dualantennaheading_msgs_;
Convergence Research Center for Future Automotive Technology

## Slide 39
Log 추가 방법
○ novatel_gps_driver::NovatelGps 클래스 수정
- ../include/novatel_gps_driver/novatel_gps.h
Convergence Research Center for Future Automotive Technology

## Slide 40
Log 추가 방법
○ novatel_gps_driver::NovatelGps 클래스 수정
- ../include/novatel_gps_driver/novatel_gps.h
Convergence Research Center for Future Automotive Technology

## Slide 41
Log 추가 방법
○ novatel_gps_driver::NovatelGps 클래스 수정
- ../include/novatel_gps_driver/novatel_gps.h
Convergence Research Center for Future Automotive Technology

## Slide 42
Log 추가 방법
○ novatel_gps_driver::NovatelGps 클래스 수정
- ../include/novatel_gps_driver/novatel_gps.h
Convergence Research Center for Future Automotive Technology

## Slide 43
Log 추가 방법
○ novatel_gps_driver::NovatelGps 클래스 수정
- ../include/novatel_gps_driver/novatel_gps.h
Convergence Research Center for Future Automotive Technology

## Slide 44
Log 추가 방법
○ novatel_gps_driver::NovatelGps 클래스 수정
- 정의한 parser가 적절하게 파싱하고 이를 버퍼에 잘 저장하도록 NovatelGps::ParseBinaryMessage, Novatel 전용 메시지라면 NovatelGps::ParseNovatelSentence, Nmea 메시지라면 NovatelGps::ParseNmeaSentence 메서드 수정
../src/novatel_gps.cpp 파일에 아래의 코드 추가
line 71:
dualantennaheading_msgs_(MAX_BUFFER_SIZE),
Convergence Research Center for Future Automotive Technology

## Slide 45
Log 추가 방법
○ novatel_gps_driver::NovatelGps 클래스 수정
- 정의한 parser가 적절하게 파싱하고 이를 버퍼에 잘 저장하도록 NovatelGps::ParseBinaryMessage, Novatel 전용 메시지라면 NovatelGps::ParseNovatelSentence, Nmea 메시지라면 NovatelGps::ParseNmeaSentence 메서드 수정
../src/novatel_gps.cpp 파일에 아래의 코드 추가
line 520:
  void NovatelGps::GetDualantennaHeadingMessages(std::vector<novatel_gps_msgs::DualantennaHeadingPtr>& heading)
  {
  heading.clear();
  heading.insert(heading.end(), dualantennaheading_msgs_.begin(), dualantennaheading_msgs_.end());
  dualantennaheading_msgs_.clear();
  }
Convergence Research Center for Future Automotive Technology

## Slide 46
Log 추가 방법
○ novatel_gps_driver::NovatelGps 클래스 수정
- 정의한 parser가 적절하게 파싱하고 이를 버퍼에 잘 저장하도록 NovatelGps::ParseBinaryMessage, Novatel 전용 메시지라면 NovatelGps::ParseNovatelSentence, Nmea 메시지라면 NovatelGps::ParseNmeaSentence 메서드 수정
../src/novatel_gps.cpp 파일에 아래의 코드 추가
line 1078:
  case DualantennaHeadingParser::MESSAGE_ID:
  {
  novatel_gps_msgs::DualantennaHeadingPtr heading = dualantennaheading_parser_.ParseBinary(msg);
  heading->header.stamp = stamp;
  dualantennaheading_msgs_.push_back(heading);
  break;
  }
Convergence Research Center for Future Automotive Technology

## Slide 47
Log 추가 방법
○ novatel_gps_driver::NovatelGps 클래스 수정
- 정의한 parser가 적절하게 파싱하고 이를 버퍼에 잘 저장하도록 NovatelGps::ParseBinaryMessage, Novatel 전용 메시지라면 NovatelGps::ParseNovatelSentence, Nmea 메시지라면 NovatelGps::ParseNmeaSentence 메서드 수정
../src/novatel_gps.cpp 파일에 아래의 코드 추가
line 1289:
  else if (sentence.id == "DUALANTENNAHEADINGA")
  {
  novatel_gps_msgs::DualantennaHeadingPtr heading = dualantennaheading_parser_.ParseAscii(sentence);
  heading->header.stamp = stamp;
  dualantennaheading_msgs_.push_back(heading);
  }
Convergence Research Center for Future Automotive Technology

## Slide 48
Log 추가 방법
○ novatel_gps_driver::NovatelGps 클래스 수정
- ../src/novatel_gps.cpp
Convergence Research Center for Future Automotive Technology

## Slide 49
Log 추가 방법
○ novatel_gps_driver::NovatelGps 클래스 수정
- ../src/novatel_gps.cpp
Convergence Research Center for Future Automotive Technology

## Slide 50
Log 추가 방법
○ novatel_gps_driver::NovatelGps 클래스 수정
- ../src/novatel_gps.cpp
Convergence Research Center for Future Automotive Technology

## Slide 51
Log 추가 방법
○ novatel_gps_driver::NovatelGps 클래스 수정
- ../src/novatel_gps.cpp
Convergence Research Center for Future Automotive Technology

## Slide 52
Log 추가 방법
○ novatel_gps_driver::NovatelGpsNodelet 클래스 수정
- 정의한 메시지 타입 파라미터 설정
..src/nodelets/novatel_gps_nodelet.cpp 파일에 아래의 코드 추가
line 151:
#include <novatel_gps_msgs/DualantennaHeading.h>
line 239:
swri::param(priv, "publish_dualantennaheading", publish_dualantennaheading_, publish_dualantennaheading_);
Convergence Research Center for Future Automotive Technology

## Slide 53
Log 추가 방법
○ novatel_gps_driver::NovatelGpsNodelet 클래스 수정
- publisher 정의 및 publishing
..src/nodelets/novatel_gps_nodelet.cpp 파일에 아래의 코드 추가
line 319:
if (publish_dualantennaheading_)
{
dualantennaheading_pub_ = swri::advertise<novatel_gps_msgs::DualantennaHeading>(node, "dualantennaheading", 100);
}
line 433:
if (publish_dualantennaheading_)
{
opts["dualantennaheading" + format_suffix] = polling_period_;
}
Convergence Research Center for Future Automotive Technology

## Slide 54
Log 추가 방법
○ novatel_gps_driver::NovatelGpsNodelet 클래스 수정
- publisher 정의 및 publishing
..src/nodelets/novatel_gps_nodelet.cpp 파일에 아래의 코드 추가
line 524:
bool publish_dualantennaheading_;
line 548:
ros::Publisher dualantennaheading_pub_;ros::Publisher dualantennaheading_pub_;
Convergence Research Center for Future Automotive Technology

## Slide 55
Log 추가 방법
○ novatel_gps_driver::NovatelGpsNodelet 클래스 수정
- NovatelGpsNodelet::CheckDeviceForData 메서드 수정
..src/nodelets/novatel_gps_nodelet.cpp 파일에 아래의 코드 추가
line 631:
std::vector<novatel_gps_msgs::DualantennaHeadingPtr> dualantennaheading_msgs;
Convergence Research Center for Future Automotive Technology

## Slide 56
Log 추가 방법
○ novatel_gps_driver::NovatelGpsNodelet 클래스 수정
- NovatelGpsNodelet::CheckDeviceForData 메서드 수정
..src/nodelets/novatel_gps_nodelet.cpp 파일에 아래의 코드 추가
line 809:
if (publish_dualantennaheading_)
{
std::vector<novatel_gps_msgs::DualantennaHeadingPtr> dualantennaheading_msgs;
gps_.GetDualantennaHeadingMessages(dualantennaheading_msgs);
for (const auto& heading_msg : dualantennaheading_msgs)
{
heading_msg->header.stamp += sync_offset;
heading_msg->header.frame_id = frame_id_;
dualantennaheading_pub_.publish(heading_msg);
}
}
Convergence Research Center for Future Automotive Technology

## Slide 57
외부 라이브러리 추가
Convergence Research Center for Future Automotive Technology

## Slide 58
외부 라이브러리 추가
○ 위경도 GRS80 평면직각좌표 변환
- conv_llh_to_xyz.hpp 파일 다음과 같이 작성 후
../include/novatel_gps_driver/ 폴더에 저장
#ifndef __CONV_LLH_TO_XYZ__
#define __CONV_LLH_TO_XYZ__
#include <math.h>
class ConvLLHToXYZ {
private:
double m_lat;
double m_lon;
double m_h;
double m_x;
double m_y;
double m_z;
Convergence Research Center for Future Automotive Technology
public:
double get_lat(void) const;
double get_lon(void) const;
double get_h(void) const;
double get_x(void) const;
double get_y(void) const;
double get_z(void) const;
void set_llh(double lat, double lon, double h);
void set_xyz(double x, double y, double z);
void conv_llh_to_xyz(void);
};
#endif

## Slide 59
외부 라이브러리 추가
○ 위경도 GRS80 평면직각좌표 변환
- conv_llh_to_xyz.cpp 파일 다음과 같이 작성 후
..novatel_gps_driver/src/ 폴더에 저장
#include <novatel_gps_driver/conv_llh_to_xyz.hpp>
double ConvLLHToXYZ::get_lat(void) const {
return m_lat;
}
double ConvLLHToXYZ::get_lon(void) const {
return m_lon;
}
double ConvLLHToXYZ::get_h(void) const {
return m_h;
}
double ConvLLHToXYZ::get_x(void) const {
return m_x;
}
Convergence Research Center for Future Automotive Technology
double ConvLLHToXYZ::get_y(void) const {
return m_y;
}
double ConvLLHToXYZ::get_z(void) const {
return m_z;
}
void ConvLLHToXYZ::set_llh(double lat, double lon, double h) {
m_lat = lat;
m_lon = lon;
m_h = h;
}
void ConvLLHToXYZ::set_xyz(double x, double y, double z) {
m_x = x;
m_y = y;
m_z = z;
}

## Slide 60
외부 라이브러리 추가
○ 위경도 GRS80 평면직각좌표 변환
- ..novatel_gps_driver/src/conv_llh_to_xyz.cpp
void ConvLLHToXYZ::conv_llh_to_xyz(void) {
const double lat0 = 38.0;
const double lon0 = 129.0;
const double a = 6378137.0;
const double f = 1.0 / 298.2572221010;
const double b = a * (1.0-f);
const double k0 = 1.0;
const double dx = 600000.0;
const double dy = 200000.0;
Convergence Research Center for Future Automotive Technology
const double phi = get_lat()*M_PI / 180.0;
const double phi0 = 38.0*M_PI / 180.0;
const double lambda = get_lon()*M_PI / 180.0;
const double lambda0 = 129.0*M_PI / 180.0;
double e1;
double e2;
double T;
double C;
double A;
double N;
double M;
double M0;
double YE, XN;
e1 = (pow(a, 2)-pow(b, 2)) / pow(a, 2);
e2 = (pow(a, 2)-pow(b, 2)) / pow(b, 2);

## Slide 61
외부 라이브러리 추가
○ 위경도 GRS80 평면직각좌표 변환
- ..novatel_gps_driver/src/conv_llh_to_xyz.cpp
T = pow(tan(phi), 2);
C = e1 / (1.0-e1) * pow(cos(phi), 2);
A = (lambda-lambda0) * cos(phi);
N = a / sqrt(1.0-e1*pow(sin(phi), 2));
M = a * ((1.0 - e1/4.0 - 3.0*pow(e1, 2)/64.0 - 5.0*pow(e1, 3)/256.0)*phi
- (3.0*e1/8.0 + 3.0*pow(e1, 2)/32.0 + 45.0*pow(e1, 3)/1024.0)*sin(2.0*phi)
+ (15.0*pow(e1, 2)/256.0 + 45.0*pow(e1, 3)/1024.0)*sin(4.0*phi)
- 35.0*pow(e1, 3)/3072.0*sin(6.0*phi));
Convergence Research Center for Future Automotive Technology
M0 = a * ((1.0 - e1/4.0 - 3.0*pow(e1, 2)/64.0 - 5.0*pow(e1, 3)/256.0)*phi0
- (3.0*e1/8.0 + 3.0*pow(e1, 2)/32.0 + 45.0*pow(e1, 3)/1024.0)*sin(2.0*phi0)
+ (15.0*pow(e1, 2)/256.0 + 45.0*pow(e1, 3)/1024.0)*sin(4.0*phi0)
- 35.0*pow(e1, 3)/3072.0*sin(6.0*phi0));
YE = dy + k0 * N * (A
+ pow(A, 3)/6.0*(1.0-T+C)
+ pow(A, 5)/120.0*(5.0-18.0*T+pow(T, 2)+72.0*C-58.0*e2));
XN = dx + k0 * (M - M0
+ N*tan(phi)
* (pow(A, 2)/2.0 + pow(A, 4)/24.0*(5.0-T+9.0*C+4.0*pow(C, 2))
+ pow(A, 6)/720.0*(61.0-58.0*T+pow(T, 2)+600.0*C-330.0*e2)));
set_xyz(XN, YE, 0.0);

## Slide 62
외부 라이브러리 추가
○ 위경도 GRS80 평면직각좌표 변환
- ../include/novatel_gps_driver/conv_llh_to_xyz.hpp
Convergence Research Center for Future Automotive Technology

## Slide 63
외부 라이브러리 추가
○ 위경도 GRS80 평면직각좌표 변환
- ..novatel_gps_driver/src/conv_llh_to_xyz.cpp
Convergence Research Center for Future Automotive Technology

## Slide 64
외부 라이브러리 추가
○ 위경도 GRS80 평면직각좌표 변환
- ..novatel_gps_driver/src/conv_llh_to_xyz.cpp
Convergence Research Center for Future Automotive Technology

## Slide 65
외부 라이브러리 추가
○ 위경도 GRS80 평면직각좌표 변환
- GRS80Coordinate.msg 파일 다음과 같이 작성 후
..novatel_gps_msgs/msg/ 폴더에 저장
float32 Y_East
float32 X_North
Convergence Research Center for Future Automotive Technology

## Slide 66
외부 라이브러리 추가
○ 위경도 GRS80 평면직각좌표 변환
- ..src/nodelets/novatel_gps_nodelet.cpp 파일에 아래의 코드 추가
line 152:
#include <novatel_gps_msgs/GRS80Coordinate.h>
line 155:
#include <novatel_gps_driver/conv_lly_to_xyz.hpp>
line 189:
publish_GRS80_coordinates_(false),
line 240:
swri::param(priv, "publish_GRS80_coordinates", publish_GRS80_coordinates_, publish_GRS80_coordinates_);
Convergence Research Center for Future Automotive Technology

## Slide 67
외부 라이브러리 추가
○ 위경도 GRS80 평면직각좌표 변환
- ..src/nodelets/novatel_gps_nodelet.cpp 파일에 아래의 코드 추가
line 323:
if (publish_GRS80_coordinates_)
{
grs80_coordinates_pub_ = swri::advertise<novatel_gps_msgs::GRS80Coordinate>(node, "GRS80Coordinate", 100);
}
line 525:
bool publish_GRS80_coordinates_;
line 549:
ros::Publisher grs80_coordinates_pub_;
Convergence Research Center for Future Automotive Technology

## Slide 68
외부 라이브러리 추가
○ 위경도 GRS80 평면직각좌표 변환
- ..src/nodelets/novatel_gps_nodelet.cpp 파일에 아래의 코드 추가
line 820:
if (publish_GRS80_coordinates_)
{
novatel_gps_msgs::GRS80CoordinatePtr GRS80_coordinate_msgs =
boost::make_shared<novatel_gps_msgs::GRS80Coordinate>();
std::vector<double> coordinate_x, coordinate_y, coefficients;
ConvLLHToXYZ* conv = new ConvLLHToXYZ;
Convergence Research Center for Future Automotive Technology
for (const auto& fix_msg : fix_msgs)
{
conv->set_llh(fix_msg->latitude, fix_msg->longitude, fix_msg->altitude);
conv->conv_llh_to_xyz();
double conv_x = conv->get_x() + 50.75*sin(heading_msg->heading);
double conv_y = conv->get_y() + 50.75*cos(heading_msg->heading);
GRS80_coordinate_msgs->Y_East = conv_y;
GRS80_coordinate_msgs->X_North = conv_x;
grs80_coordinates_pub_.publish(GRS80_coordinate_msgs);
}
delete conv;
}

## Slide 69
외부 라이브러리 추가
○ C++ Polynomial curve fitting Library
- 다음 링크에서 소스코드 저장 후
../include/novatel_gps_driver/ 폴더에 저장
http://www.vilipetek.com/2013/10/17/polynomial-fitting-in-c-not-using-boost/
polyfit.hpp
matrix.hpp
givensQR.hpp
Convergence Research Center for Future Automotive Technology

## Slide 70
외부 라이브러리 추가
○ C++ Polynomial curve fitting Library
- polyfit.hpp 파일 내 include할 헤더 파일명 변경
line 4:
#include "GivensQR.hpp" → #include "givensQR.hpp"
(∵Ubuntu case sensitive)
Convergence Research Center for Future Automotive Technology

## Slide 71
외부 라이브러리 추가
○ C++ Polynomial curve fitting Library
- PolynomialCoefficient.msg 파일 다음과 같이 작성 후
..novatel_gps_msgs/msg/ 폴더에 저장
float64 C3_curvature_rate_divided_by_6
float64 C2_curvature_divided_by_2
float64 C1_heading_angle_error
float64 C0_lateral_lane_center_offset
Convergence Research Center for Future Automotive Technology

## Slide 72
외부 라이브러리 추가
○ C++ Polynomial curve fitting Library
- ..src/nodelets/novatel_gps_nodelet.cpp 파일에 아래의 코드 추가
line 153:
#include <novatel_gps_msgs/PolynomialCoefficient.h>
line 156:
#include <novatel_gps_driver/polyfit.hpp>
line 190:
publish_polynomial_coefficients_(false),
line 241:
swri::param(priv, "publish_polynomial_coefficients", publish_polynomial_coefficients_, publish_polynomial_coefficients_);
Convergence Research Center for Future Automotive Technology

## Slide 73
외부 라이브러리 추가
○ C++ Polynomial curve fitting Library
- ..src/nodelets/novatel_gps_nodelet.cpp 파일에 아래의 코드 추가
line 327:
if (publish_polynomial_coefficients_)
{
polynomial_coefficients_pub_ = swri::advertise<novatel_gps_msgs::PolynomialCoefficient>(node, "PolynomialCoefficient", 100);
}
line 526:
bool publish_polynomial_coefficients_;
line 550:
ros::Publisher polynomial_coefficients_pub_;
Convergence Research Center for Future Automotive Technology

## Slide 74
외부 라이브러리 추가
○ C++ Polynomial curve fitting Library
- ..src/nodelets/novatel_gps_nodelet.cpp 파일에 아래의 코드 추가
line 840:
int period = 100000000;
// 100ms
if (fix_msg->header.stamp.nsec % period == 0)
{
coordinate_x.push_back(conv_x);
coordinate_y.push_back(conv_y);
}
if (coordinate_x.size() > 10)
{
coordinate_x.erase(coordinate_x.begin());
coordinate_y.erase(coordinate_y.begin());
}
Convergence Research Center for Future Automotive Technology
if (publish_polynomial_coefficients_)
{
novatel_gps_msgs::PolynomialCoefficientPtr polynomial_coefficient_msgs =
boost::make_shared<novatel_gps_msgs::PolynomialCoefficient>();
coefficients = mathalgo::polyfit<double>(coordinate_x, coordinate_y, 3);
polynomial_coefficient_msgs->C3_curvature_rate_divided_by_6 = coefficients[0];
polynomial_coefficient_msgs->C2_curvature_divided_by_2 = coefficients[1];
polynomial_coefficient_msgs->C1_heading_angle_error = coefficients[2];
polynomial_coefficient_msgs->C0_lateral_lane_center_offset = coefficients[3];
polynomial_coefficients_pub_.publish(polynomial_coefficient_msgs);
}

## Slide 75
외부 라이브러리 추가
○ 최종 nodelet 소스 파일
- ..src/nodelets/novatel_gps_nodelet.cpp
Convergence Research Center for Future Automotive Technology

## Slide 76
외부 라이브러리 추가
○ 최종 nodelet 소스 파일
- ..src/nodelets/novatel_gps_nodelet.cpp
Convergence Research Center for Future Automotive Technology

## Slide 77
외부 라이브러리 추가
○ 최종 nodelet 소스 파일
- ..src/nodelets/novatel_gps_nodelet.cpp
Convergence Research Center for Future Automotive Technology

## Slide 78
외부 라이브러리 추가
○ 최종 nodelet 소스 파일
- ..src/nodelets/novatel_gps_nodelet.cpp
Convergence Research Center for Future Automotive Technology

## Slide 79
외부 라이브러리 추가
○ 최종 nodelet 소스 파일
- ..src/nodelets/novatel_gps_nodelet.cpp
Convergence Research Center for Future Automotive Technology

## Slide 80
외부 라이브러리 추가
○ 최종 nodelet 소스 파일
- ..src/nodelets/novatel_gps_nodelet.cpp
Convergence Research Center for Future Automotive Technology

## Slide 81
외부 라이브러리 추가
○ 최종 nodelet 소스 파일
- ..src/nodelets/novatel_gps_nodelet.cpp
Convergence Research Center for Future Automotive Technology

## Slide 82
외부 라이브러리 추가
○ 최종 nodelet 소스 파일
- ..src/nodelets/novatel_gps_nodelet.cpp
Convergence Research Center for Future Automotive Technology

## Slide 83
외부 라이브러리 추가
○ 최종 nodelet 소스 파일
- ..src/nodelets/novatel_gps_nodelet.cpp
Convergence Research Center for Future Automotive Technology

## Slide 84
외부 라이브러리 추가
○ 최종 nodelet 소스 파일
- ..src/nodelets/novatel_gps_nodelet.cpp
Convergence Research Center for Future Automotive Technology

## Slide 85
외부 라이브러리 추가
○ 최종 nodelet 소스 파일
- ..src/nodelets/novatel_gps_nodelet.cpp
Convergence Research Center for Future Automotive Technology

## Slide 86
환경설정
Convergence Research Center for Future Automotive Technology

## Slide 87
환경설정
○ package.xml 설정
- ..novatel_gps_driver/package.xml 파일에 아래의 코드 추가
line 33:
<build_depend>message_generation</build_depend>
<exec_depend>message_runtime</exec_depend>
Convergence Research Center for Future Automotive Technology

## Slide 88
환경설정
○ package.xml 설정
- ..novatel_gps_driver/package.xml
Convergence Research Center for Future Automotive Technology

## Slide 89
환경설정
○ CMakeLists.txt 설정
- ..novatel_gps_msgs/CMakeLists.txt 파일에 아래의 코드 추가
line 38:
NovatelSolutionSource.msg
DualantennaHeading.msg
GRS80Coordinate.msg
PolynomialCoefficient.msg
Convergence Research Center for Future Automotive Technology

## Slide 90
환경설정
○ CMakeLists.txt 설정
- ..novatel_gps_msgs/CMakeLists.txt
Convergence Research Center for Future Automotive Technology

## Slide 91
환경설정
○ CMakeLists.txt 설정
- ..novatel_gps_driver/CMakeLists.txt 파일에 아래의 코드 추가
line 43:
catkin_package(CATKIN_DEPENDS ${DEPS} message_runtime
line 68:
src/parsers/dualantennaheading.cpp
src/conv_llh_to_xyz.cpp
Convergence Research Center for Future Automotive Technology

## Slide 92
환경설정
○ CMakeLists.txt 설정
- ..novatel_gps_driver/CMakeLists.txt
Convergence Research Center for Future Automotive Technology

## Slide 93
환경설정
○ ROS node launch 파일 수정
- tester_for_tcp.launch 파일 다음과 같이 작성 후
..novatel_gps_driver/launch/ 폴더에 저장
line 68:
<?xml version="1.0"?>
<launch>
<node name="novatel"
pkg="nodelet" type="nodelet"
args="standalone novatel_gps_driver/novatel_gps_nodelet">
<!--launch-prefix="xterm -e gdb \-\-args" -->
Convergence Research Center for Future Automotive Technology
<rosparam>
verbose: false
connection_type: tcp
device: 192.168.74.10:2000
publish_diagnostics: true
publish_imu_messages: true
publish_nmea_messages: true
publish_novatel_positions: true
publish_novatel_velocity: true
publish_dualantennaheading: true
publish_GRS80_coordinates: true
publish_polynomial_coefficients: true
frame_id: /gps
</rosparam>
</node>
</launch>

## Slide 94
환경설정
○ ROS node launch 파일 수정
- ..novatel_gps_driver/launch/tester_for_tcp.launch
Convergence Research Center for Future Automotive Technology

## Slide 95
환경설정
○ GPS Receiver command 설정
- Novatel Web 연결 후 console 탭에서 다음 명령어 입력
log icom1 dualantennaheadinga ontime 0.05
Convergence Research Center for Future Automotive Technology

## Slide 96
결과
Convergence Research Center for Future Automotive Technology

## Slide 97
결과
○ 빌드 성공 확인
- catkin_make
Convergence Research Center for Future Automotive Technology

## Slide 98
결과
○ 빌드 성공 확인
- catkin_make install
(catkin_make + make install 한번에)
Convergence Research Center for Future Automotive Technology

## Slide 99
결과
○ 노드 실행
- roslaunch
source ~/novatel/devel/setup.bash
roslaunch novatel_gps_driver tester_for_tcp.launch
Convergence Research Center for Future Automotive Technology

## Slide 100
결과
○ 노드 실행
- roslaunch
Convergence Research Center for Future Automotive Technology

## Slide 101
결과
○ 출력 결과
- Topic 확인
rostopic list -v
Convergence Research Center for Future Automotive Technology

## Slide 102
결과
○ 출력 결과
- Topic 확인
rostopic echo /dualantennaheading
Convergence Research Center for Future Automotive Technology

## Slide 103
결과
○ 출력 결과
- Topic 확인
Convergence Research Center for Future Automotive Technology

## Slide 104
결과
○ 출력 결과
- Topic 확인
rostopic echo /GRS80Coordinate
Convergence Research Center for Future Automotive Technology

## Slide 105
결과
○ 출력 결과
- Topic 확인
rostopic echo /PolynomialCoefficient
Convergence Research Center for Future Automotive Technology

## Slide 106
결과
○ 출력 결과
- 모든 Topic 기록
rosbag record -a
Convergence Research Center for Future Automotive Technology

## Slide 107
결과
○ 출력 결과
- bag파일 재생
rosbag play <file_name>.bag
Convergence Research Center for Future Automotive Technology

## Slide 108
참고
○ ROS Novatel GPS Driver Doxygen API Documentation
- http://docs.ros.org/kinetic/api/novatel_gps_driver/html/
○ ROS Novatel GPS Driver Github
- https://github.com/swri-robotics/novatel_gps_driver
○ Novatel Command Reference Manual
- https://docs.novatel.com/OEM7/Content/PDFs/OEM7_Commands_Logs_Manual.pdf
○ C++ Polyfit library
- http://www.vilipetek.com/2013/10/17/polynomial-fitting-in-c-not-using-boost/
○ ALIGN Heading Solutions
- https://www.novatel.com/assets/Documents/Bulletins/apn048.pdf
Convergence Research Center for Future Automotive Technology